## Slide 1: Đề tài Thiết kế và mô phỏng mạch nhân hai số 8 bit
GVHD: Phạm Văn Khoa
SVTH:
La Công Lộc
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Võ Hoàng
Đỗ Thị Ngọc Yến
Hà Minh Hoàng
Trần Đoàn Trung
Notes: NOTE:
To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image.

## Slide 2: NỘI DUNG
MẠCH CỘNG RCA (RIPPLE CARRY ADDER) 8 BIT
MẠCH CỘNG CLA (CARRY LOOK AHEAD) 8 BIT
MẠCH NHÂN 8 BIT SỬ DỤNG BỘ CỘNG RCA
MẠCH NHÂN 8 BIT SỬ DỤNG BỘ CỘNG CLA
MẠCH NHÂN MẢNG 8 BIT
MẠCH NHÂN CÂY WALLACE 8 BIT
MẠCH NHÂN VEDIC 8 BIT

## Slide 3: Carry LOOK AHEAD

## Slide 4: GIỚI THIỆU MẠCH RIPPLE CARRY ADDER
Nguyên lý hoạt động:
Hoạt động bằng cách cộng từng cặp bit của các số đầu vào và một bit nhớ (carry) từ phép cộng trước đó
Quá trình này diễn ra theo thứ tự từ bit thấp nhất đến bit cao nhất, tạo ra một dãy các phép cộng "lăn sóng" (ripple)
Nếu carry xuất hiện ở vị trí bit i, nó được cộng them vào phép cộng ở vị trí bit thứ i+1

## Slide 5: RIPPLE CARRY ADDER - FULL-ADDER
S = A⊕B⊕Cin
Cout= AB + (A⊕B)Cin

## Slide 6
SƠ KHỐI ĐỒ BIỂU DIỄN MẠCH CỘNG CARRY RIPPLE 8 BIT

## Slide 7: CODE VERILOG

## Slide 8: RIPPLE CARRY ADDER
Ưu điểm
Dễ triển khai: Sử dụng các bộ cộng toàn phần nối tiếp
Đơn giản, dễ hiểu
Nhược điểm
Độ trễ cao: Các bộ cộng phải chờ đầu ra Cout của của bộ cộng các bit trước đó
Khi số lượng bit tăng thì độ trễ cũng tăng, hiệu suất giảm

## Slide 9: Carry LOOK AHEAD

## Slide 10: CARRY LOOK AHEAD

## Slide 11: CARRY LOOK AHEAD
S = A⊕B⊕Cin Cout= A&B + (A⊕B)Cin
Đặt: G = A&B: carry generate (G) P = A⊕B :carry propagate (P)
Cout= G+P&Cin
S=P ⊕Cin
G
P

## Slide 12: CARRY LOOK AHEAD
G
P
Ci=Gi+Pi&Ci-1 Si=Pi ⊕Ci-1
S = A⊕B⊕Cin Cout= A&B + (A⊕B)Cin

## Slide 13: CARRY LOOK AHEAD
Ưu điểm
Độ trễ thấp: Giảm đáng kể độ trễ so với RCA, vì ta đã tính trước các Carry nên việc thực hiện ở các bộ cộng diễn ra đồng thời
Hiệu suất cao hơn RCA
Hiệu quả với số lượng bit lớn
Nhược điểm
Phức tạp hơn RCA, tốn nhiều tài nguyên hơn RCA

## Slide 14: MẠCH NHÂN SỬ DỤNG RCA - CLA

## Slide 15: MẠCH NHÂN SỬ DỤNG BỘ RCA - CLA
 |  |  |  |  |  |  | A0B7 | A0B6 | A0B5 | A0B4 | A0B3 | A0B2 | A0B1 | A0B0
 |  |  |  |  |  | A1B7 | A1B6 | A1B5 | A1B4 | A1B3 | A1B2 | A1B1 | A1B0 | 
 |  |  |  |  | A2B7 | A2B6 | A2B5 | A2B4 | A2B3 | A2B2 | A2B1 | A2B0 |  | 
 |  |  |  | A3B7 | A3B6 | A3B5 | A3B4 | A3B3 | A3B2 | A3B1 | A3B0 |  |  | 
 |  |  | A4B7 | A4B6 | A4B5 | A4B4 | A4B3 | A4B2 | A4B1 | A4B0 |  |  |  | 
 |  | A5B7 | A5B6 | A5B5 | A5B4 | A5B3 | A5B2 | A5B1 | A5B0 |  |  |  |  | 
 | A6B7 | A6B6 | A6B5 | A6B4 | A6B3 | A6B2 | A6B1 | A6B0 |  |  |  |  |  | 
A7B7 | A7B6 | A7B5 | A7B4 | A7B3 | A7B2 | A7B1 | A7B0 |  |  |  |  |  |  | 
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0
A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0

## Slide 16: MẠCH NHÂN SỬ DỤNG BỘ RCA - CLA
 |  |  |  |  |  |  |  | A0B7 | A0B6 | A0B5 | A0B4 | A0B3 | A0B2 | A0B1 | A0B0
 |  |  |  |  |  |  | A1B7 | A1B6 | A1B5 | A1B4 | A1B3 | A1B2 | A1B1 | A1B0 | 
 | N1[8:0] |  |  |  |  | N1[8] | N1[7] | N1[6] | N1[5] | N1[4] | N1[3] | N1[2] | N1[1] | N1[0] | 
 |  |  |  |  |  | A2B7 | A2B6 | A2B5 | A2B4 | A2B3 | A2B2 | A2B1 | A2B0 |  | 
 | N2[8:0] |  |  |  | N2[8] | N2[7] | N2[6] | N2[5] | N2[4] | N2[3] | N2[2] | N2[1] | N2[0] |  | 
 |  |  |  |  | A3B7 | A3B6 | A3B5 | A3B4 | A3B3 | A3B2 | A3B1 | A3B0 |  |  | 
 |  |  |  | A4B7 | A4B6 | A4B5 | A4B4 | A4B3 | A4B2 | A4B1 | A4B0 |  |  |  | 
 |  |  | A5B7 | A5B6 | A5B5 | A5B4 | A5B3 | A5B2 | A5B1 | A5B0 |  |  |  |  | 
 |  | A6B7 | A6B6 | A6B5 | A6B4 | A6B3 | A6B2 | A6B1 | A6B0 |  |  |  |  |  | 
 | A7B7 | A7B6 | A7B5 | A7B4 | A7B3 | A7B2 | A7B1 | A7B0 |  |  |  |  |  |  | 
N7[8] | N7[7] | N7[6] | N7[5] | N7[4] | N7[3] | N7[2] | N7[1] | N7[0] | N6[0] | N5[0] | N4[0] | N3[0] | N2[0] | N1[0] | A0B0

## Slide 17: MẠCH NHÂN SỬ DỤNG BỘ RCA
BỘ CỘNG RCA

## Slide 18: MẠCH NHÂN SỬ DỤNG BỘ CLA
BỘ CỘNG CLA

## Slide 19: SO SÁNH SỐ LƯỢNG LUT CỦA MẠCH NHÂN RCA VÀ VÀ CLA
LUT: 167
RCA
CLA
LUT: 178

## Slide 20: Mạch Nhân mảng

## Slide 21: PHÉP NHÂN MẢNG
 |  |  |  |  |  |  | A0B7 | A0B6 | A0B5 | A0B4 | A0B3 | A0B2 | A0B1 | A0B0
 |  |  |  |  |  | A1B7 | A1B6 | A1B5 | A1B4 | A1B3 | A1B2 | A1B1 | A1B0 | 
 |  |  |  |  | A2B7 | A2B6 | A2B5 | A2B4 | A2B3 | A2B2 | A2B1 | A2B0 |  | 
 |  |  |  | A3B7 | A3B6 | A3B5 | A3B4 | A3B3 | A3B2 | A3B1 | A3B0 |  |  | 
 |  |  | A4B7 | A4B6 | A4B5 | A4B4 | A4B3 | A4B2 | A4B1 | A4B0 |  |  |  | 
 |  | A5B7 | A5B6 | A5B5 | A5B4 | A5B3 | A5B2 | A5B1 | A5B0 |  |  |  |  | 
 | A6B7 | A6B6 | A6B5 | A6B4 | A6B3 | A6B2 | A6B1 | A6B0 |  |  |  |  |  | 
A7B7 | A7B6 | A7B5 | A7B4 | A7B3 | A7B2 | A7B1 | A7B0 |  |  |  |  |  |  | 
A7B7 | A6B7 | A5B7 | A4B7 | A3B7 | A2B7 | A1B7 | A0B7 | A0B6 | A0B5 | A0B4 | A0B3 | A0B2 | A0B1 | A0B0
 | A7B6 | A6B6 | A5B6 | A4B6 | A3B6 | A2B6 | A1B6 | A1B5 | A1B4 | A1B3 | A1B2 | A1B1 | A1B0 | 
 |  | A7B5 | A6B5 | A5B5 | A4B5 | A3B5 | A2B5 | A2B4 | A2B3 | A2B2 | A2B1 | A2B0 |  | 
 |  |  | A7B4 | A6B4 | A5B4 | A4B4 | A3B4 | A3B3 | A3B2 | A3B1 | A3B0 |  |  | 
 |  |  |  | A7B3 | A6B3 | A5B3 | A4B3 | A4B2 | A4B1 | A4B0 |  |  |  | 
 |  |  |  |  | A7B2 | A6B2 | A5B2 | A5B1 | A5B0 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | A7B1 | A6B1 | A6B0 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | A7B0 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 22
FA: 48
HA: 8

## Slide 23: PHÉP NHÂN MẢNG
Ưu điểm:
Dễ hiểu, dễ triển khai.
Phù hợp với các ứng dụng không yêu cầu tốc độ cao.
Nhược điểm:
Độ trễ lan truyền lớn.
Vấn đề về diện tích chưa tối ưu
LUT:161

## Slide 24: MẠCH NHÂN cây WALLACE

## Slide 25: PHƯƠNG PHÁP NHÂN CÂY WALLACE
 |  |  |  |  |  |  | A0B7 | A0B6 | A0B5 | A0B4 | A0B3 | A0B2 | A0B1 | A0B0
 |  |  |  |  |  | A1B7 | A1B6 | A1B5 | A1B4 | A1B3 | A1B2 | A1B1 | A1B0 | 
 |  |  |  |  | A2B7 | A2B6 | A2B5 | A2B4 | A2B3 | A2B2 | A2B1 | A2B0 |  | 
 |  |  |  | A3B7 | A3B6 | A3B5 | A3B4 | A3B3 | A3B2 | A3B1 | A3B0 |  |  | 
 |  |  | A4B7 | A4B6 | A4B5 | A4B4 | A4B3 | A4B2 | A4B1 | A4B0 |  |  |  | 
 |  | A5B7 | A5B6 | A5B5 | A5B4 | A5B3 | A5B2 | A5B1 | A5B0 |  |  |  |  | 
 | A6B7 | A6B6 | A6B5 | A6B4 | A6B3 | A6B2 | A6B1 | A6B0 |  |  |  |  |  | 
A7B7 | A7B6 | A7B5 | A7B4 | A7B3 | A7B2 | A7B1 | A7B0 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 26
 |  |  |  |  |  |  | A0B7 | A0B6 | A0B5 | A0B4 | A0B3 | A0B2 | A0B1 | A0B0
 |  |  |  |  |  | A1B7 | A1B6 | A1B5 | A1B4 | A1B3 | A1B2 | A1B1 | A1B0 | 
 |  |  |  |  | A2B7 | A2B6 | A2B5 | A2B4 | A2B3 | A2B2 | A2B1 | A2B0 |  | 
 |  |  |  | A3B7 | A3B6 | A3B5 | A3B4 | A3B3 | A3B2 | A3B1 | A3B0 |  |  | 
 |  |  | A4B7 | A4B6 | A4B5 | A4B4 | A4B3 | A4B2 | A4B1 | A4B0 |  |  |  | 
 |  | A5B7 | A5B6 | A5B5 | A5B4 | A5B3 | A5B2 | A5B1 | A5B0 |  |  |  |  | 
 | A6B7 | A6B6 | A6B5 | A6B4 | A6B3 | A6B2 | A6B1 | A6B0 |  |  |  |  |  | 
A7B7 | A7B6 | A7B5 | A7B4 | A7B3 | A7B2 | A7B1 | A7B0 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | A2B7 | S7 | S6 | S5 | S4 | S3 | S2 | S1 | S0 | A0B0
 |  |  |  |  | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | C0 |  | 
 |  | A5B7 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11 | S10 | S9 | S8 | A3B0 |  |  | 
 |  | C15 | C14 | C13 | C12 | C11 | C10 | C9 | C8 |  |  |  |  | 
 | A6B7 | A6B6 | A6B5 | A6B4 | A6B3 | A6B2 | A6B1 | A6B0 |  |  |  |  |  | 
A7B7 | A7B6 | A7B5 | A7B4 | A7B3 | A7B2 | A7B1 | A7B0 |  |  |  |  |  |  | 
Rút gọn từ 8 xuống 6
Nhóm II
Output I
Output II
Nhóm I

## Slide 27
 |  |  |  |  | A2B7 | S7 | S6 | S5 | S4 | S3 | S2 | S1 | S0 | A0B0
 |  |  |  |  | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | C0 |  | 
 |  | A5B7 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11 | S10 | S9 | S8 | A3B0 |  |  | 
 |  | C15 | C14 | C13 | C12 | C11 | C10 | C9 | C8 |  |  |  |  | 
 | A6B7 | A6B6 | A6B5 | A6B4 | A6B3 | A6B2 | A6B1 | A6B0 |  |  |  |  |  | 
A7B7 | A7B6 | A7B5 | A7B4 | A7B3 | A7B2 | A7B1 | A7B0 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | S14 | S23 | S22 | S21 | S20 | S19 | S18 | S17 | S16 | S0 | A0B0
 |  | A5B7 | S15 | C23 | C22 | C21 | C20 | C19 | C18 | C17 | C16 |  |  | 
A7B7 | S31 | S30 | S29 | S28 | S27 | S26 | S25 | S24 | C8 |  |  |  |  | 
C31 | C30 | C29 | C28 | C27 | C26 | C25 | C24 |  |  |  |  |  |  | 
Nhóm III
Nhóm IV
Output III
Output IV
Rút gọn từ 6 xuống 4

## Slide 28
 | S31 | S41 | S40 | S39 | S38 | S37 | S36 | S35 | S34 | S33 | S32 | S16 | S0 | A0B0
A7B7 | C41 | C40 | C39 | C38 | C37 | C36 | C35 | C34 | C33 | C32 |  |  |  | 
C31 | C30 | C29 | C28 | C27 | C26 | C25 | C24 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | S14 | S23 | S22 | S21 | S20 | S19 | S18 | S17 | S16 | S0 | A0B0
 |  | A5B7 | S15 | C23 | C22 | C21 | C20 | C19 | C18 | C17 | C16 |  |  | 
A7B7 | S31 | S30 | S29 | S28 | S27 | S26 | S25 | S24 | C8 |  |  |  |  | 
C31 | C30 | C29 | C28 | C27 | C26 | C25 | C24 |  |  |  |  |  |  | 
Nhóm V
Output V
Rút gọn từ 4 xuống 3

## Slide 29
 | S31 | S41 | S40 | S39 | S38 | S37 | S36 | S35 | S34 | S33 | S32 | S16 | S0 | A0B0
A7B7 | C41 | C40 | C39 | C38 | C37 | C36 | C35 | C34 | C33 | C32 |  |  |  | 
C31 | C30 | C29 | C28 | C27 | C26 | C25 | C24 |  |  |  |  |  |  | 
 | S52 | S51 | S50 | S49 | S48 | S47 | S46 | S45 | S44 | S43 | S42 | S32 | S16 | S0 | A0B0
C52 | C51 | C50 | C49 | C48 | C47 | C46 | C45 | C44 | C43 | C42 |  |  |  |  | 
Rút gọn từ 3 xuống 2
Nhóm VI
Output VI
Đưa Output VI vào bộ cộng (cla)=> kết quả

## Slide 30: PHƯƠNG PHÁP NHÂN CÂY WALLACE
Ưu điểm:
Độ trễ thấp
Phù hợp cho các ứng dụng có số lượng bit lớn và yêu cầu tốc độ cao
Nhược điểm:
Số lượng bit lớn thì độ phức tạp tăng lên
LUT:137
FA: 38
HA: 15 + 11

## Slide 31: MẠCH NHÂN VEDIC

## Slide 32
VEDIC 8x8.

## Slide 33
Phương pháp nhân Vedic là gì?
Phương pháp Vedic là một hệ thống toán học truyền thống của Ấn Độ có nguồn gốc từ thời kỳ Vedic.
Phương pháp này được biết đến với sự tối giản, linh hoạt và tính trực quan trong cách thực hiện các phép tính.
Nó không chỉ giới hạn trong toán học, mà còn có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác như mã hóa thông tin, thiết kế mạch logic và phân tích dữ liệu.
Một trong những phương pháp nổi tiếng của Vedic là phép nhân Duplex, cho phép thực hiện phép nhân hai số lớn một cách nhanh chóng và dễ dàng.

## Slide 34
Ý tưởng thực hiện Vedic 8x8
Vedic 2x2
Vedic 4x4
Vedic 8x8
Vedic 4x4
Vedic 4x4
Vedic 4x4
Vedic 2x2
Vedic 2x2
Vedic 2x2
HA
HA

## Slide 35
VEDIC 2x2.

## Slide 36
Nguyên lý hoạt động và sơ đồ khối
Vedic 2x2

## Slide 37
Sơ đồ khối và lưu đồ thuật toán

## Slide 38
Sơ đồ khối và code mô tả

## Slide 39
Mô phỏng

## Slide 40
VEDIC 4x4.

## Slide 41
Nguyên lý hoạt động
Vedic 4x4

## Slide 42
Sơ đồ khối
Vedic 4x4

## Slide 43
Lưu đồ
Vedic 4x4

## Slide 44
Vedic 4x4

## Slide 45
Code mô tả
Vedic 4x4
module Vedic_4x4 (a, b, result);
input [3:0] a,b;
output [7:0] result;
wire [7:0] result;
wire [3:0] temp1, temp2, temp3, temp4, temp5;
wire [5:0] temp6, temp7;
Vedic_2x2
V1(a[1:0], b[1:0], temp1),
V2(a[3:2], b[1:0], temp2),
V3(a[1:0], b[3:2], temp3),
V4(a[3:2], b[3:2], temp4);
assign result[1:0] = temp1[1:0];
FA4 A1 ({2'b00,temp1[3:2]}, temp2, temp5);
FA6 A2 ({2'b00, temp3}, {temp4, 2'b00}, temp6),
A3 ({2'b00, temp5}, temp6, temp7);
assign result[7:2] = temp7;
endmodule

## Slide 46
Code mô tả
Vedic 4x4
module Vedic_4x4 (a, b, result);
input [3:0] a,b;
output [7:0] result;
wire [7:0] result;
wire [3:0] temp1, temp2, temp3, temp4, temp5;
wire [5:0] temp6, temp7;
Vedic_2x2
V1(a[1:0], b[1:0], temp1),
V2(a[3:2], b[1:0], temp2),
V3(a[1:0], b[3:2], temp3),
V4(a[3:2], b[3:2], temp4);
assign result[1:0] = temp1[1:0];
FA4 A1 ({2'b00,temp1[3:2]}, temp2, temp5);
FA6 A2 ({2'b00, temp3}, {temp4, 2'b00}, temp6),
A3 ({2'b00, temp5}, temp6, temp7);
assign result[7:2] = temp7;
endmodule

## Slide 47
Mô phỏng
Vedic 4x4
Thập phân

## Slide 48
Mô phỏng
Vedic 4x4
Nhị phân

## Slide 49
VEDIC 8x8.

## Slide 50
Nguyên lý hoạt động
Vedic 8x8

## Slide 51
Sơ đồ khối
Vedic 8x8

## Slide 52
Lưu đồ
Vedic 8x8

## Slide 53
Vedic 8x8

## Slide 54
Code mô tả
Vedic 8x8
module Vedic_8x8(a, b, result);
input [7:0] a,b;
output [15:0] result;
wire [15:0] result;
wire [7:0] temp1, temp2, temp3, temp4, temp5;
wire [11:0] temp6, temp7;
Vedic_4x4 V1(a[3:0], b[3:0], temp1),
V2(a[7:4], b[3:0], temp2),
V3(a[3:0], b[7:4], temp3),
V4(a[7:4], b[7:4], temp4);
assign result[3:0] = temp1[3:0];
FA8 A1({4'b0000,temp1[7:4]}, temp2, temp5);
FA12 A2({4'b0000, temp3}, {temp4, 4'b0000}, temp6),
A3({4'b0000,temp5}, temp6, temp7);
assign result[15:4] = temp7;
endmodule

## Slide 55
Code mô tả
module Vedic_8x8(a, b, result);
input [7:0] a,b;
output [15:0] result;
wire [15:0] result;
wire [7:0] temp1, temp2, temp3, temp4, temp5;
wire [11:0] temp6, temp7;
Vedic_4x4 V1(a[3:0], b[3:0], temp1),
V2(a[7:4], b[3:0], temp2),
V3(a[3:0], b[7:4], temp3),
V4(a[7:4], b[7:4], temp4);
assign result[3:0] = temp1[3:0];
FA8 A1({4'b0000,temp1[7:4]}, temp2, temp5);
FA12 A2({4'b0000, temp3}, {temp4, 4'b0000}, temp6),
A3({4'b0000,temp5}, temp6, temp7);
assign result[15:4] = temp7;
endmodule
Vedic 8x8

## Slide 56
Mô phỏng
Vedic 8x8
Thập phân

## Slide 57
Mô phỏng
Vedic 8x8
Nhị phân

## Slide 58
ĐÁNH GIÁ
Vedic 8x8
Ưu điểm:
Tốc độ tính toán nhanh với số lượng bit thấp
Tiết kiệm diện tích
Linh hoạt và dễ tích hợp
Nhược điểm:
Số lượng bit lớn thì khó triển khai
LUT:124

## Slide 59
LUT SAU KHI THỰC HIỆN SYNTHESIS - ULTILIZATION
 | RCA | CLA | ARRAY | WALLACE | VEDIC
LUTs | 128 | 134 | 126 | 109 | 103
Delay (ns) | 14.864 | 14.624 | 13.301 | 9.933 | 11.481
FA | 56 | 56 | 48 | 49 | 96
HA | 0 | 0 | 8 | 15 | 32

## Slide 60: Thank you
Notes: NOTE:
To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image.